Maak zelf je stuurtje

Burton 662

van Ad van Oostwaard

"beter goed gejat dan slecht bedacht" denk ik maar, dus veel kijken op http://www.moto-lita.co.uk/ 
 natuurlijk veel snuffelen op http://www.burtonclub.nl/forum/ waar je heel veel tips vanaf kan halen,

op deze manier is het stuurtje (rond 38 cm) tot stand gekomen:

plaatje aluminium 5mm dik bij de oudijzerboer vandaan

(ik heb traanplaat gebruikt de tranen weggeslepen), stuurtje (is rood in tekening) uittekenen en uitzagen met decoupeerzaag,( met een metaalzaagje, niet te hoog toerental,is een lastig klusje maar wel te doen)

plaatje triplex van 12 mm bij de Praxis vandaan, 2 ringen uitzagen zo groot als het stuur, ik heb rond 38 cm 2,5 cm breed, dan op stuur vastklemmen, met 6 of 8 rvs schroeven vastschroeven ( aan de achterkant, zie je straks bijna niet meer) zie tekening

met frees hout rond frezen, dan het hele zaakje mooi rond vijlen, slijpen, schuren, event. polijsten en 3x lakken,.

in de onderste houten ring heb ik dan nog een stuk of 19 halfronde gleufjes gefreest voor de grip en in de bovenste houten ring 19 alu pennetjes van rond 5 mm voor de “look”

In het midden (onderkant) heb ik dan een ronde alu plaat van rond 12 cm dik5mm (is groen in tek.),

voor bevestiging op de stuurstang .

bovenop een ronde alu plaat van rond 12 cm dik 3mm(blauw) en een ring van rond 12cmdik 3mm (geel)het geheel wordt met 9 m5 rvs boutjes aan elkaar geklemd.

Ik heb de stuurstang van een renault 5 gebruikt, een beetje aangepast

Het bevestigingsgedeelte van het stuur (blauw) aan de stuurstang van de renault heb ik uit het renaultstuur gezaagd (zodat deze in de rvs pijp past die op de body vastzit) en met 3 verz. boutjes vastgemaakt aan een metalen ring (oranje) van 5 mm dik

Dit geheel weer met 3 boutjes aan de plaat v/h stuur (groen) vastgemaakt

B komt dus met een mm ruimte tegen B aan

Om het geheel dan vast te draaien op de stuurstang heb ik de moer (rood)en een stukje pijp van de juiste lengte(maat X) vastgelast op een plaat (geel)

Op deze plaat hout en skai om het mooi af te werken

Het is een beetje passen en meten en wikken en wegen, maar bij mij werkt het allemaal perfect

Veel succes ermee

© Ad van Oostwaard

advanoostwaard@gmail.com