Maak zelf je meters

Ingrediënten:

blikje rond ± 85 mm rond (de bodem verstevigen met plaatje kunstof)

deksel van ander blikje wat zwaar klemt in dit blikje is wel even zoeken !!

( we gebruiken alleen de rand dus middengedeelte eruit slijpen)

km-teller van de oude eend

dashboard verlichting van de oude eend

nieuw te maken beugel

nieuw te maken wijzerplaat

naald van bv ikea klokje (event. Inkorten)

dun stevig doorzichtig plastic

stikkervel

aluminium tape

zelf te maken aluminium sierrand

maak de km teller vast in het blikje

verlichting van de oude eend erin

maak de wijzerplaat: zie hieronder

lijm de alu sierrand vast op de dekselrand

meet de hoogte van het blikje goed uit, zodat de meternaald niet tegen

het glas komt !

nieuwe beugel op maat maken

wijzerplaat

neem de schaalverdeling van de oude eend over

(oude wijzerplaat scannen en een nieuwe in eoa tekenprogr. Eroverheen)

maak een mooie wijzerplaat naar eigen inzicht

neem een mooi lettertype zie bv:  http://www.2200freefonts.com/fontsI6.htm

print op stikkervel

plak op dun doorzichtig plastic

snij een rechthoekje uit de stikker voor de km stand

plak op de achterkan alu tape anders schijnt het door met verlichting aan

knip/zaag/ snij het geheel op maat: ± 3 mm kleiner dan blikje

(ik heb een paar uistekende “nokjes” laten zitten, zodat hij goed gecentreerd zit in het blikje)

wijzernaald erop

maak de hoogte van het blikje op maat

klem de rand/glas/alu in het blikje

aluminium rand

omdat ik geen draaibank bezit heb ik de alu rand op een slijpmachine “gedraaid”

zaag uit een plaat aluminium 5mm dik een rondje zo groot als de rand moet worden

in het midden een gat zo groot als de as van de slijpmach.

Nu voorzichtig met een metaalbeiteltje op een steuntje het geheel in vorm draaien

Eerst de uitsparing aan de achterkant wat valt over het dekselrandje

Omdraaien en een mooie vorm ervan draaien

( rond of hoekig naar eigen inzicht)

het geheel mooi schuren en polijsten

lijm het op het dekselrandje

doorzichtih dun plastic erin lijmen

en het geheel op het blikje drukken (event. Lijmen)

het is veel passen en meten, maar uiteindelijk heb je veel voldoening van je werk

veel Succes !!!!

Burton 662

Ad  van Oostwaard

advanoostwaard@gmail.com